3

OPIS TECHNICZNY

Do przebudowy drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek – Rybiny Leśne na

odcinku od km 0+000 do km 0+165, położonej w miejscowościach Miłachówek i Głuszynek, gmina Topólka.

ZADANIE:                                 Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek -

Rybiny Leśne na odcinku od km 0+000 do km 0+165

LOKALIZACJA:                   Miłachówek

nr działki 5/4,

Głuszynek

nr działki 12

INWESTOR:                         Gmina Topólka

Topólka 22

87-875 Topólka

Opracował:

Styczeń 2016r.

- Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać  drogi   publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.    nr 43, poz. 430).

3. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych KPED

4. Katalogi Kosztorysowych Nowych Nakładów Rzeczowych

KNNR-1, KNNR-4 i KNNR-6

5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

6. Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe

II. Opis stanu istniejącego

Działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5/4 i 12 to obecny pas drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek – Rybiny Leśne, położonej w gminie Topólka. Na rozpatrywanym odcinku droga ta ma nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości  3,5 m z obustronnymi poboczami.

Planuje się ją wykorzystać jako dolną warstwę podbudowy, która zostanie przykryta warstwą ścieralną z betonu asfaltowego.

W/w odcinek wymaga przebudowy co jest  przedmiotem niniejszego opracowania. Planowana przebudowa ma na celu rozszerzenie istniejącej funkcji ulicy, poprawę obsługi mieszkańców oraz lepsze połączenie z siecią dróg podstawowych.

III. Technologia robót:

1.   Nawierzchnia

- wykonanie sprysku emulsją asfaltową na odcinku od km 0+000 do km 0+165,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 5 S o grubości 3 cm na

odcinku od km 0+000 do km 0+165.

IV. Uwagi końcowe.

Nakłady rzeczowe określone zostały na podstawie obowiązujących Katalogów Kosztorysowych Norm i Nakładów Rzeczowych KNNR-1, KNNR-4 i KNNR-6

Wykonawstwo robót należy powierzyć specjalistycznej firmie budownictwa drogowego, a kierowanie nim osobie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

Do wykonawstwa robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.:

a/. wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których

► wydano Certyfikat na znak bezpieczeństwa

► dokonano oceny zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami

lub aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na

znak bezpieczeństwa

b/. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego

wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i

stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

..........................

Oświadczenie

(projektanta – sprawdzającego**)

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany:

Andrzej Pawlak

zamieszkały:  ul. Kościuszki 77

88-200 Radziejów

Oświadczam , że projekt budowlany

Dotyczący przebudowy drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek – Rybiny Leśne na odcinku od km 0+000 do km 0+165 (działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5/4 obręb Miłachówek i 12 obręb Głuszynek), gmina Topolka:

opracowany na rzecz Inwestora

Gmina Topólka

Topólka 22

87-875 Topólka

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data złożenia oświadczenia                                                             Czytelny podpis składającego oświadczenie

28.01.2016r.

- wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07. 07. 1994r.- Prawo Budowlane ( Dz. U. 2003r. Nr 207 poz.2016 ze zmianami)

** niepotrzebne skreślić